Sumário

1	OBJETO	3

2	GENERALIDADES	3

3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	6

4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

# OBJETO

  - Locação de imóvel com vistas à instalação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim-PE.

# GENERALIDADES

  - Estas especificações são diretrizes para elaboração de projeto de arquitetura e de complementares de engenharia ou adaptação de imóvel com o objetivo de atender as demandas da unidade em tela.

  - Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- Às normas e especificações constantes deste caderno e nos layouts;

- Às normas da ABNT, em especial às exigências relacionadas à acessibilidade arquitetônica de acordo com a NBR 9050/2015 ‐ Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, a Lei nº 10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004, especialmente: rampa ou plataforma elevatória para vencer desníveis no acesso externo, piso tátil da calçada até a recepção, 2 (dois) banheiros acessíveis com entrada independente por pavimento e balcões acessíveis com rebaixamento para atendimento adequado a cadeirantes;

- Aos regulamentos das empresas concessionárias;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- Instruções do Corpo de Bombeiros, Normas Regulamentadoras do MTE e Normas municipais aplicáveis.

  - Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade.

  - A mão de obra a ser empregada, sempre especializada, será também de primeira qualidade e o acabamento esperado.

  - Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendido a alternativa ou equivalente.

  - O imóvel deverá estar com a infraestrutura adequada aos padrões da Universidade Federal Rural de Pernambuco, descritos neste documento. As adequações/reformas deverão estar totalmente concluídas no momento da entrega das chaves, e em condições de operação, após vistoria da equipe técnica da UFRPE e emissão de termo de recebimento provisório.

  - A UFRPE vai providenciar/aprovar o layout com a compartimentação necessária dos ambientes a ser executada com divisórias e indicação da posição onde deverão ser instalados os pontos de elétrica e os pontos de cabeamento estruturado.

  - O PROPRIETÁRIO deverá adaptar a edificação às necessidades de ambientes e áreas a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos diversos serviços da unidade em Belo Jardim, bem como realizar as adequações necessárias no layout, nas redes elétricas (comum e estabilizada), no cabeamento estruturado, nas instalações hidrossanitárias, no sistema de climatização e demais sistemas prediais para atender o padrão de infraestrutura da UFRPE.

  - Todas as adequações necessárias de compartimentação dos ambientes com divisórias, instalação de pontos de elétrica e de cabeamento estruturado, atendimento às normas de acessibilidade e outras exigências colocadas neste caderno de especificações deverão ser realizadas às custas do proprietário do imóvel.

  - Após a construção/reforma, o proprietário deverá fornecer os projetos “as built” do prédio para que seja possível realizar inspeções e manutenção predial.

  - No caso de reforma, o prazo acima será de 120 (cento e vinte) dias corridos.

  - É estimado um servidor a cada 9 m² (nove metros quadrados) de área útil de expediente.

  - O imóvel deverá ter recepção no térreo ou no andar do acesso principal do prédio com balcão acessível que inclua rebaixamento para atendimento adequado a cadeirantes.

  - O prédio não apresentar patologias nos elementos que compõem a edificação, como trincas ou fissuras que comprometam ou venham a comprometer a segurança da estrutura, pontos de infiltração, mofo e manchas.

  - As janelas e portas deverão ter perfeito funcionamento de abertura, fechamento e estanqueidade.

  - Os elevadores deverão estar em perfeito estado de conservação, com até 10 anos de uso, apresentando condições plenamente seguras de utilização em concordância com normas da ABNT e laudo do técnico responsável; em número suficiente para atendimento ao transporte diário de uma população fixa conforme o critério da norma NBR 5665:1983 (versão corrigida 1987) – Cálculo do tráfego nos elevadores, dimensionados de acordo com as normas NBR NM 207:1999 – Elevadores elétricos de passageiros/Requisitos de segurança para construção e instalação e NBR NM 313:2007 ‐ Elevadores de passageiros/Requisitos de segurança para construção e instalação/ Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Obrigatoriamente, no mínimo, uma unidade (um elevador) do grupo deve atender aos requisitos de acessibilidade.

  - De preferência, o prédio ofertado poderá possuir andar térreo independente e os demais andares de uso exclusivo da UFRPE. Caso o imóvel oferecido seja parte de prédio, os andares deverão ser obrigatoriamente contíguos.

  - O imóvel deverá ter boas condições de conforto ambiental com iluminação e ventilação naturais.

# ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

A edificação deverá ser entregue com acabamento pronto incluindo forro, piso, pintura, luminárias e lâmpadas, rede estruturada, sinalização, persianas e sistema de climatização.

É fundamental que os acabamentos estejam em perfeito estado de conservação. Os diversos acabamentos internos poderão ser:

  - Pisos

    - Salas de aula ou trabalho, reunião, apoio, hall de acesso, sanitários e copas, corredores, etc: cerâmica em boas condições;

    - Os pisos externos e passeios podem ser em cimento áspero, ladrilhos, placas de concreto ou outro acabamento. Havendo lei municipal específica para os passeios, a mesma deve ser atendida.

  - Rodapés, soleiras e bancadas

    - Rodapés e soleiras em cerâmica. As bancadas serão de granito polido. Bancadas de sanitários e copa com testeira e espaldar de 7cm, rodapés com h=7cm. As bancadas de laboratórios poderão ser em concreto armado, exceto quando indicado diferente pela UFRPE em virtude de particularidade do laboratório.

  - Forros e vedações

    - Os forros poderão ser em PVC, gesso em placas, gesso acartonado, Isover da Saint Gobain, modulares fixos ou removíveis, tetos em laje pintada ou outros tipos.

    - Vedação interna em alvenaria de tijolos cerâmicos ou drywall chapas standard (ST) conforme layouts a serem definidos, instaladas do piso ao teto de acordo com layout a ser elaborado e fornecido pela UFRPE ou providenciado pelo proprietário antes da assinatura do contrato para que o proprietário tenha pleno conhecimento das adequações que serão necessárias.

  - Revestimentos

    - Todos os painéis internos em drywall/alvenaria de tijolos cerâmicos deverão receber pintura lisa látex acrílico (externo) em cor clara ou possuir outro revestimento de acordo com o projeto de arquitetura.

    - As alvenarias das copas, DML e sanitários receberão cerâmica do piso ao teto de boa qualidade.

  - Esquadrias/gradis

    - Portas internas

Em madeira encerada ou laminada, todas com uma folha de, no mínimo, 0,90x2,10m, exceto almoxarifado, depósito de material de limpeza (DML) e sanitários coletivos que serão de, no mínimo, 0,70x2,10m. As portas dos banheiros serão, obrigatoriamente, laminadas.

    - Porta externa

Em vidro temperado incolor de 10mm de espessura com duas folhas de 0,90x2,10m e puxador de inox com h= 40cm, ou em outro material, desde que aprovado pela comissão.

    - Janelas

Em alumínio anodizado com funcionamento a ser definido em projeto arquitetônico.

  - Vidros e espelhos

    - Janelas ‐ Vidros incolores, lisos com 4mm de espessura;

    - Espelhos ‐ cristal 4mm em todos os banheiros. Nos banheiros de PNE, observar a norma 9050/2015 da ABNT, sobretudo acerca das barras.

  - Instalações hidrossanitárias

Deverão ser construídos/instalados:

    - Deverá ser atestada a ausência de qualquer tipo de vazamento e a perfeita condição de utilização das louças, metais e válvulas.

    - As instalações hidrossanitárias deverão atender às normas e padrões exigidos pela concessionária, pelas repartições públicas locais competentes e normas da ABNT, como as seguintes:

    - NBR 5626/1998 – Instalações Prediais de Água Fria;

    - NBR 5648/2010 – Tubos e conexões de PVC‐U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos.

    - Deverão ser previstos:

- Descargas de bacias, preferencialmente, do tipo dual flush, exceto as de PNE;

- Torneiras Docol, Deca ou Fabrimar com manejo fácil e econômicas (temporizadas);

- Espelhos, papeleiras de papel higiênico, papeleiras de papel toalha, saboneteiras, tampas dos vasos sanitários, duchas e chuveiros;

- boxes dos banheiros com portas com tranca e divisórias opacas;

- ventilação natural ou exaustão nos banheiros;

- Lavatórios com ou sem colunas, ou apoiados em tampos de granito;

- Bancada em aço inox ou granito, com comprimento mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), para a copa;

- Drenos para equipamentos de ar condicionado, dependendo do sistema de climatização.

- Cada andar deve ter área destinada a depósito de material de limpeza (DML).

- Reservatório de água para, pelo menos, três dias de reservação, considerando o avanço populacional a cada ano, interligado à rede da Compesa.

- Destino final de esgoto ou interligação à rede da Compesa.

  - Instalações elétricas, sistema de cabeamento estruturado (dados e voz), climatização e alarme.

    - As luminárias deverão ser, preferencialmente de LED (18w/20w), para embutir/sobrepor  ou fluorescente tubular 32w/40w;

    - Os circuitos elétricos deverão ser divididos de maneira que cada sala tenha acionamento individualizado;

    - A entrega do sistema de cabeamento estruturado fica condicionada à certificação da rede a ser feita por meio de profissional habilitado que emitirá relatório técnico;

    - O proprietário deverá fornecer patch panel e voice panel necessários para a quantidade de pontos definidas em layout mais acréscimos. Estima‐se 350 pontos.

    - Os cabos da rede estruturada serão, preferencialmente, CAT 6.

    - A climatização de todas as salas poderá ser feita com aparelhos split ou multi split, inverter, ou outra tecnologia que permita a maior economia possível de energia. A solução a ser adotada deverá ser apresentada para a UFRPE na fase de projeto para apreciação quanto à adequabilidade do projeto.

  - Instalações elétricas e sistema de cabeamento estruturado

    - A partir do programa de necessidades e do layout com locação de pontos de elétrica e cabeamento estruturado, deverão ser elaborados e executados pelo proprietário os projetos das instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e tomadas e da rede de cabeamento estruturado.

    - Deverão ser seguidas todas as orientações das normas técnicas vigentes e as da concessionária local, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular:

∙ NBR 5.410/2004 (versão corrigida 2008) ‐ Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

∙ NBR 5.419/2015, Partes 1 a 4 ‐ Proteção contra descargas atmosféricas.

    - Instalação de, em média, 2 (dois) pontos de energia elétrica, um ponto de energia normal e um ponto de energia ininterrupta, protegida por no break central – predial ou por pavimento –, e 2 (dois) pontos de lógica para cada servidor, além do pontos necessários para as áreas acadêmicas, tudo de acordo com layout a ser elaborado e fornecido antes da assinatura do contrato.

    - A autonomia do no break central – predial ou por pavimento – deve ser de no mínimo 10 (dez) minutos a plena carga.

    - O fornecimento, a instalação e a manutenção do no break deverá ser realizada de acordo com as normas pelo proprietário do imóvel ou pelo condomínio, se houver.

    - Todas as tomadas deverão atender o padrão da NBR 14.136/2012 (versão corrigida 4:2013) ‐ Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

‐ Cabos, fiação, dutos e sistemas de proteção deverão estar de acordo com o dimensionamento da carga prevista para o imóvel.

    - A instalação deverá contemplar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

    - Os circuitos para tomadas da rede normal, tomadas da rede ininterrupta e iluminação deverão ser independentes entre si.

    - As impressoras, copiadoras e fragmentadoras deverão ter circuitos dedicados.

    - Deverão ser previstos disjuntores tipo DR e DPS, de acordo com as exigências da Norma NBR 5410.

    - A carga a ser prevista para a copa deve levar em conta, no mínimo, a utilização de geladeira, cafeteira, purificador e forno de micro‐ondas.

    - No dimensionamento do sistema elétrico deverá estar incluída uma capacidade de expansão da carga futura durante todo o período de locação de, no mínimo, 20 % (vinte por cento).

    - Possuir medição individual de energia para a área ofertada, por meio de relógio medidor.

    - A edificação deve apresentar sistema de iluminação de emergência composto por bloco autônomo ou equivalente, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar.

  - O imóvel deverá possuir de geradores de energia elétrica para, em caso de falta de energia fornecida pela concessionária, suprir: o sistema de iluminação das áreas comuns; o funcionamento de, pelo menos, um elevador.

    - O fornecimento, a instalação e a manutenção do sistema de geradores de energia elétrica deverão ser realizados de acordo com as normas, pelo proprietário do imóvel ou pelo condomínio, se houver.

  - Cabeamento estruturado

Salas de equipamentos de tecnologia da informação:

- conforme layout, deverá possuir uma sala específica de equipamentos de telecomunicações, devendo ser refrigerada de 18 a 27 ºC (dezoito a vinte e sete graus Celsius) e umidade inferior a 60% (sessenta por cento) com dois aparelhos de ar condicionado instalados;

- Possuir, no mínimo, duas tomadas de força com circuitos elétricos dedicados;

- Possuir aterramento conectado ao ponto principal de aterramento do edifício;

- A interligação das salas técnicas deverá ser por fibras ópticas.

    - Cabeamento estruturado:

- O cabeamento deverá ser constituído de cabos de pares trançados não blindados (U/UTP) com classe de flamabilidade tipo CM, preferencialmente categoria 6, sólidos, entre os pontos de utilização e os patch panels (distribuidor).

- Os projetos e a execução do cabeamento deverão estar em conformidade com as normas da ABNT, e normas oficialmente recomendadas de outras entidades, tais como:

b1 NBR 14565:2012 ‐ Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;

b2. ANSI/TIA‐568‐C.0 ‐ Cabeamento de telecomunicações genérico para as dependências do cliente;

b3. ANSI/TIA‐568‐C.1 ‐ Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;

b4. ANSI/TIA‐568‐C.2 ‐ Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes;

b5. ANSI/TIA‐568‐C.3 ‐ Componentes de cabeamento em fibra ótica.

∙ Deverão ser providenciados testes de todos os pontos e links ópticos da rede conforme legislação específica para cabeamento estruturado (certificação da rede).

∙ Todo cabeamento deverá ser lançado em eletrocalhas sobre os forros. Estes não poderão percorrer os mesmo dutos, calhas e prateleiras dos cabos de energia elétrica.

∙ Todas as tomadas, patch panels, cabos, plugues, patch cord, line cord e os demais equipamentos especificados deverão ser do mesmo fabricante.

Toda a infraestrutura deverá ser tecnicamente expansível, em até 20%, (vinte por cento) visando ampliações quando do surgimento de necessidades futuras.

Racks:

∙ Deverá ser instalado um rack padrão 19” de 44U em cada sala de equipamentos (para cada um dos patch panels instalados no rack deverá ser instalado um organizador horizontal de cabos de uma unidade de altura).

  - Sistema de climatização

    - O projeto deverá ser elaborado de acordo com as normas da ABNT, atentando‐se para o layout dos diversos ambientes, em especial as alturas das divisórias e continuidade dos espaços.

    - A climatização de todas as salas ser feita, prioritariamente, com aparelhos tipo split ou multi split, preferencialmente, inverter, ou outra tecnologia que permita a maior economia possível de energia.

    - Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados na elaboração dos projetos obedecerão rigorosamente às normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações:

∙ ABNT NBR 16401/2008, Partes 1 a 3 ‐ Instalações de ar‐condicionado ‐ Sistemas centrais e unitários.

∙ ABNT NBR 10080/1987 Instalações de ar‐condicionado para salas de computadores – Procedimento.

Prevenção e monitoramento quanto à segurança das instalações, do patrimônio, das pessoas, da prevenção e do combate a incêndio e abandono da edificação.

    - A área ocupada pela UFRPE deverá ser contínua e exclusiva e, no caso de edificação vertical, os andares devem ser inteiros e adjacentes/consecutivos, visando otimizar recursos e reduzir riscos. Poderão sem indicados imóveis em áreas distintas, mas deverá ser analisa pela comissão a sua viabilidade.

    - As escadas deverão ter largura igual ou superior a 1,20m (um metro e vinte centímetros), de acordo com a NBR 9077/2001 – Saídas de emergência em edifícios, com corrimãos instalados, sinalização e iluminação de emergência de acordo com as normas.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Os layouts serão desenvolvidos pela contratada e submetidos à UFRPE para que sejam apreciados, assim que houver o encaminhamento do projeto arquitetônico.

  - O projeto referido no item anterior deve ser enviado digitalmente para a UFRPE sendo que o arquivo deve ter a extensão DWG.

  - Todos os projetos complementares devem ser apreciados e aprovados pela UFRPE.

  - Estas especificações não são taxativas, poderão sofrer modificações, acréscimos e supressões até a elaboração do termo de acordo de locação e, excepcionalmente, durante a execução da obra.

Comissão para locação de sede provisória para a UABJ

Moacy Silva Torres                                                                                                                    Diretor do Núcleo de Engenharia, Meio Ambiente e Manutenção.

Engenheiro Civil/UFRPE/NEMAM

CREA 45.406 D/PE

SIAPE 1856428

| Gabriel Rivas de Melo SIAPE 383930 Diretor Geral e Acadêmico da UACSA | André Alves Pereira de Melo SIAPE 988779 Assessor da Reitoria |
| --- | --- |

# Text boxes

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

2018